РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DPAM 3842 F020

| Регулировочная операция | № операции | Число оборотов | Число впрысков | Значение измеряемого параметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пуск | 1 | 100 |  |  |
| Проверка давления, созданного трансформирующим насосом | 2 3 | 100 1000 |  | min 0,8 kg/cm2 3,74,4 kg/cm2 |
| Регулировка угла опережения впрыска | 4 | 700 |  | 31/2° -4° |
| Проверка опережения впрыска | 5 | 1000 |  | 51/2о^б1/2о |
| Регулировка максимальной подачи топлива | 6 | 1250 | 200 | Регулировать согласно коду в табличке насоса 11,8^11,7 cm2 Неравномерность подачи отдельных цилиндров, не больше 1 cm3 |
| Регулировка максимальных оборотов механического регулятора | 7 | 1330 | 200 | Регулировать винт максимальных оборотов до получения порции 2 cm3 на цилиндр. Допустимое увеличение порции любой секции до 3 cm3 > |
| Контроль расхода | 8 | 1250 | 200 | Подача должна быть не меньше полученной при операции № 6 минус 0,4 cm3 на цилиндр |
| Выключение. Рычаг остановки — в положение „стоп" | 9 | 200 | 200 | Подача должна быть не выше 0,8 cm3 на цилиндр |
| Дросселирование. Рычаг остановки — в рабочее положение. Рычаг подачи топлива — в положение „минимальная подача" | 10 | 200 | 200 | Подача должна быть не выше 1 cm3 на цилиндр |
| Пусковое количество топлива | 11 | 100* | 200 | Подача должна быть не меньше полученной при операции № 6 минус 2 cm3 на цилиндр < |
| Регулировка | 12 |  |  | В момент начала впрыска в I цилиндр (выход W) регулирующее кольцо должно указывать букву ,,С" приводного диска |

Направление вращения - правое; порядок впрыска 1-3-4-2 (0°-90°- 180°-270°); регулятор оборотов - механический; регулятор опережения впрыска - гидравлический. Регулировочные параметры насоса получены при испытании на стенде ,,Havtrige" с распылителями BDN12SD и форсунками BKB50SD533e, которые отрегулированы на давление впрыска 175 kg/cm2. Трубопроводы 6x2x864 mm; Рабочий флюид Shell Fusus ffA" OIL; Вязкость 6,55—7,5 с. cm при 21°С. Статический угол впрыска топлива в первый цилиндр до верхней мертвой точки — 22°.