# Text boxes

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DPAM 3842 F020

Регулировочная операция

№ операции       Число	Число

оборотов      впрысков

Значение измеряемого параметра

Пуск

1

100

Проверка давления, созданного трасформирующим насосом

100 500

min 0,8 kg/cm2 3,7-4,4 kg/cm2

Регулировка угла опережения впрыска

500

3^2°+ Б°

Проверка опережения впрыска

700

23/4о^31/4о

Регулировка максимальной подачи топлива

750

Регулировать согласно коду в табличке насоса 12,2~Ю,1 cm2. 200       Неравномерность  подачи  отдельных цилиндров, не больше

1 cm3

Регулировка максимальных оборотов механического регулятора

780

Регулировать   винт   максимальных   оборотов  до   получения ;?00       порции 2 cm3   на цилиндр. Допустимое увеличение порции

любой секции до 3 cm3 :.\: .

Контроль расхода

750

200       Подача должна быть негменьше полученной при операции № 6

минус 0,4 cm3 на цилиндр

Выключение. Рычаг остановки — в положение	9	200	'  200        Подача должна быть не выше 0,8 cm3 на цилиндр

„стоп"	jjf.

| Дросселирование. Рычаг остановки положение. Рычаг подачи топлива — „минимальная подача" | — в рабочее в положение | 10 | 200 | 200 | Подача должна быть не выше 1 cm3 на цилиндр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пусковое количество топлива |  | 11 | 100* | 200 | Подача должна быть не меньше полученной при операции № 6 минус 2 cm3 на цилиндр |
| Регулировка |  | 12 |  |  | В момент начала впрыска в I цилиндр (выход W) регулирующее кольцо должно указывать букву „С" приводного .диска |

Направление вращения - правое; порядок впрыска 1-3—4-2 (0°—90°— 180°—270°) ; регулятор оборотов — механический; регулятор опережения впрыска — гидравлический. Регулировочные параметры насоса получены при испытании на стенде „Havtrige" с распылителями BDN12SD и форсунками BKB50SD533e, которые отрегулированы на давление впрыска 175 kg/cm2. Трубопроводы 6x2x864 mm; Рабочий флюид Shell Fusus „А" OIL; Вязкость 6,55—7,5 с. cm при 21°С. Статический угол впрыска топлива в первый цилиндр до верхней мертвой точки — 22°.