ТОПЛИВНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DPA 3842 F020

Направление вращения - правое; порядок впрыска 1-3-4-2 (0°-90°- 180°-270°); регулятор оборотов — механический; регулятор опережения впрыска — гидравлический. Регулировочные параметры насоса получены при испытании на стенде „Havtrige" с распылителями BDN12SD и форсунками BKB50SD533e, которые отрегулированы на давление впрыска 175 kg/cm2. Трубопроводы 6x2x864 mm; Рабочий флюид Shell Fusus ,А " OIL; Вязкость 6,55-7,5 с. cm при 21°С. Статический угол впрыска топлива .в первый цилиндр до верхней мертвой точки — 22°.

146